## Slide 1: Smart Infrastructure Electrification & Automation Fusesaver™ Koruma, otomatik manevra, kararlı enerji dağıtımı
Unrestricted | © Siemens 2022 | Smart Infrastructure | 2022-01-20

## Slide 2: Vakum Teknolojili Anahtarlama Ürün Portföyü Akıllı Havai Hat ve Açık Şalt Ürünleri
FusesaverTM
(FS)
Compact Recloser
(CMR)
  Üst seviye teknik değerler
  Açık devreye karşı kısa devre korumalı akım sensörlü
  6 adet gerilim sensörü seçeneği
  Kapsamlı ve tam koruma olanağı
  Dağıtık fider otomasyonuna hazır ve ayarlanabilir
SCADA ile uzaktan izlenip kumanda edilebilen
Benzersiz kompak ve hafif tasarım
Yarım dalga hızlı açma (≤10ms)
İç ihtiyacını kendi üzerınden akan akımdan karşılayan
3-faz kullanımı mümkün
SCADA ile uzaktan izlenip kumanda edilebilen
Opsiyonel akıllı ayırıcı
1 veya 3 faz uygulama
Küçük ve hafif tasarım
Tam entegre ve hava izole
Yağ veya gaz içermez
İç ihtiyacını kendi hattaki gerlimden karşılayan
Entegre akım ve gerilim sensörü
SCADA ile uzaktan izlenip kumanda edilebilen
3AF Livetank Outdoor Vacuum CB (OVCB)
3-faz açık şalt kesicisi
Çeşitli kumanda gerilimlerine uygun
Esnek tasarımı ile yenilenen edilen şalt tesislerine uygun
-60⁰C sıcaklık ve paslanmaz çelik seçenekleri
40.5kV anma gerilimi & 200kV BIL / 95kV AC seçeneği
Triple-Single Recloser
  Tekli/Faz açma kapama
  Kapsamlı ve tam koruma olanağı
  Kapasitör anahtarlamaya uygun
SCADA ile uzaktan izlenip kumanda edilebilen
Smart Distribution Recloser (SDR)
“Dünya’nın en hızlı, küçük, entegre koruma sistemli, hat akımından beslemeli, tekrar otomatik kapamaya
ve kablosuz haberleşmeye sahip vakum kesicisi”
İç ark korumalı tasarım
Manyetik tetikleyici veya standart yay kurma motorlu
ANSI/IEEE seviyesine uygun
Koruma rölesi entegre edilebilen şalt seçeneği
Açık şalt farklı kullanım seçeneklerine cevap verebilen
SDV Deadtank Vacuum CB (SDV7)

## Slide 3
Havai Hat Koruma Modeli
Deprem, fırtına, buzlanma
Sıra Dışı Koşullar
Zor Koşullar
Kuş göçü, yıldırım fırtınası, rüzgar
Normal Koşullar
Standart Koruma Ayarları
ÖNGÖR
OTOMATiK
KORUMA
KONTROL
KUMANDA
HAZIRLAN

## Slide 4: Fusesaver Tasarım Tak + Çalıştır Kompak, Kolay, Hafif, Kendi kedine yeten
İleri Siemens Vakum Teknolojisi
  40 yıldan fazla vakum tübü tecrübesi
  Yüksek kalite ve bilgi birikimi ile gereksinimi karşılayan küçük ve hızlı vakum tübü
Havai hat tutma montaj aparatı
Koruma akım trafosu
Vakum Tübü
Kuş koruma izolatörü
İç ihtiyaç gerilimi akım trafosu
Manyetik tetikleyici
Elektronik devre
Ağırlık= 5.5 kg
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 5: Fusesaver Tasarım İşlevsel çevresel elemanlar
POZISYON GÖSTERGESI (yere doğru)
YEŞİL : AÇIK pozisyon
KIRMIZI : KAPALI pozisyon
NOT: Renk isteğe göre fabrikada değiştirilebilir
ÇEKME KOLU (ıstanka ile manevra)
KOL YUKARIDA: Normal kullanım
KOL AŞAĞIDA: İstenen şekilde ayarlanabilir Örn. Koruma Kapalı, Manuel Operasyon Kısıtlı veya farklı koruma eğrisi aktive edilebilir...

## Slide 6: Fusesaver Tasarım Kablosuz Haberleşme Modülü
Manuel Açma (renk değiştirilebilir)
Manuel Kapama (renk değiştirilebilir)
LED Arıza Tespiti ve Komut Cevaplama
IP67 ye uygun soket
Kendi kedine şarj edilen pillerin montajı için kapak
1
2
3
4
5

## Slide 7: Fusesaver Kablosuz Erişim Koruma ayarları ve Geçmiş Olay Kaydı USB Anten+Windows®
2.4GHz USB radyo anten sayesinde Fusesaver’a 20m uzaktan erişim mümkündür
Haberleşme arayüzü olan Siemens Connect yazılımı ile sağlanır (lisans ücretsizdir)
AÇMA ve KAPAMA operasyonu
Ayar değişikliği yeni ayar
Olay kaydı ve analizi

## Slide 8: Fusesaver Elektriksel ve Mekanik Teknik Özellikler
Model | Baz Model | Standart Model | Üst Model
Minimum enerjilenme ve enerjisiz hat tespit alt limiti | 0.15 A | 0.5 A | 1.0 A
Nominal akım | 40 A | 100 A | 200 A
Anma kısa süreli dayanım akımı Isc | 1.5 kA | 4 kA | 6.3 kA
Anma kısa süreli kısa devre kapama akımı Ipeak | 3.75 kA | 10 kA | 15 kA
Kısa devre akımı | 1.5 kA | 4 kA | 6.3 kA
Kısa devre süresi | 0.2 s | 0.2 s | 0.5 s
Arıza 100% kısa devre açma sayısı | 300 | 70 | 30
Anma Gerilimi | 15.5 / 27 kV ² |  | 
Yıldırım darbe dayanım gerilimi (BIL) | 110 / 125 kV |  | 
Şebeke frekanlı dayanım gerilimi (60s) | 50 / 60 kV |  | 
Mekanik operasyon (Açma ve Kapama) | 2,000 |  | 
Frekans | 50 / 60 Hz |  | 
Maksimum ortam sıcaklığı | +50 °C |  | 
Minimum ortam sıcaklığı | -40 °C |  | 
Güneş radyasyon seviyesi | 1.1 kW/m2 |  | 
Maksimum yükseklik | 4,000 m |  | 
Nem oranı | 0 to 100 % |  | 
Mekanik koruma derecesi | IP 67 |  | 
Not 2: Faz.faz arası gerilim

## Slide 9: SCADA Bağlantısı Uzaktan izleme ve kumanda panosu (RCU)
Uzaktan izleme ve kumanda panosu (RCU) IP55
Solar Panel seçeneği (Siemens kapsamında opsiyonel)
Fusesaver
Haberleşme modülü ile RCU kablosuz şekilde bağlantı kurmaktadır
1
2
3
4
1
2
3
4
RCU üç adet Fusesaver’ı kablosuz kumanda etmeye ve izlemeye olanak sağlar
Paslanmaz çelik tasarım
Haberleşme Protokolleri:
    DNP3.0
    DNP over IP
    IEC 60870-5-104 (ethernet)
GPRS Modem için montaj yeri ve besleme gerilimi mevcuttur

## Slide 10: Yazılım Lisans içinde
İnternet tabanlı platform ile konfigurasyon
Yeni yazılım güncellemeri
Güncel dökümanlar
https://sosdmc.siemens.cloud

## Slide 11: Fusesaver >100adet Enerji Altında
Avustralya
>3000 Fusesaver
Litvanya (AB ESO)
>120 Fusesaver
A.B.D.
>2000 Fusesaver
Meksiko
>1100 Fusesaver
Brezilya
>2500 Fusesaver
Kazakistan
150 Fusesaver
İrlanda
150 Fusesaver
El Salvador
~1000 Fusesaver
Viyetnam
~300 Fusesaver

## Slide 12: Teşekkürler
Bilal Barkana İş Geliştirme
Siemens AG Smart Infrastructure Electrification & Automation / Outdoor Systems
Nonnendammallee 104
13629 Berlin, Almanya
E-mail: bilal.barkana@siemens.com
web: siemens.com/fusesaver